АДМИНИСТРАЦИЯ  АНТУШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая  2014 года          №  33

Об утверждении схемы

теплоснабжения

Антушевского

сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом  Антушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Антушевского сельского поселения (приложение № 1).

Глава  поселения:                                                   И.А.Голубева.

Глава сельского поселения

«

М.А. Олькина

«	» 	 2013 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АНТУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Приложение № 1)

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

Общие сведения об Антушевском  сельском поселении	6

Характеристика системы теплоснабжения  Антушевского сельского поселения	6

РАЗДЕЛ 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ШОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Антушевского  сельского поселения.	9

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	11

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	12

РАЗДЕЛ 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ			12

Радиус эффективного теплоснабжения.	12

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

РАЗДЕЛ 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	19

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	19

РАЗДЕЛ 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	16

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	20

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	20

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	21

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	21

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	21

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	21

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.	22

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	24

РАЗДЕЛ 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	25

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	25

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	25

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	25

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	25

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	26

РАЗДЕЛ 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	26

РАЗДЕЛ 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	26

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	28

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.	28

РАЗДЕЛ 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	29

РАЗДЕЛ 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	29

РАЗДЕЛ 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	29

Приложение……………………………………………………………………………...30

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения  Антушевского сельского поселения Белозерского района Вологодской области разработана на основании технического задания на разработку, выданных администрацией сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Программа социально-экономического  развития Белозерского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения об антушевском  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Антушевское сельское поселение расположено в южной части Белозерского района граничит с Енинским, Артюшинским, Гулинским, Куностьским  сельскими поселениями, Череповецким районом.  Центр сельского поселения расположен в с. Антушево, который находится в 15 км от районного центра, г. Белозерск. По территории поселения проходят областная автодорога Череповец - Белозерск.  Антушевское сельское поселение располагает большими земельными ресурсами, земли пригодные для сельскохозяйственного использования. На территории поселения располагаются угодья  сельскохозяйственных предприятий района.

На территории поселения расположено 52 населенных пунктов , численность зарегистрированного населения Антушевского сельского поселения по состоянию на 01 января 2014 года составило —  930 человек, по данным статистики – 720 человек, численность  населенных пунктов от  1 до 305 человек. Самые крупные населенные пункты: с. Антушево ( 257 чел.); с. Бечевинка (305 чел.).

Площадь поселения составляет  59 976 га.

Местность территории поселения характеризуется в основном пологоволнистой равниной. Понижения открытые, дренированные, но иногда избыточно увлажненные. Склоны не имеют определенной ориентировки, направлены обычно в сторону рек и ручьев. Относительные колебания высот от 1 до 4-5 метров, уклоны 3-8 градусов. Все верхние воды собираются в речную сеть, но частично застаиваются на участках со слабым склоном. Грунтовые воды находятся на глубине 5-10 метров от поверхности почвы.

Выгодное географическое положение, наличие автодорог, обеспеченность сельхозугодьями, устойчивые климатические условия способствуют развитию на территории поселения сельскохозяйственного производства.

## Характеристика системы теплоснабжения АНТУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В Антушевском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется только в с. Бечевинска. Теплоснабжающей организацией является ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» в г. Белозерске, которое обеспечивает теплоснабжение жилищного фонда и зданий социального, культурного обслуживания населения.

На территории поселения расположено 3 котельные, две работают на каменном угле, это  котельные ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» в г. Белозерске, которые  расположены: с. Бечевинка, с. Антушево ( отапливает здание МОУ « Антушевская средняя общеобразовательная школа»). Одна котельная работает на дровах , стоит на балансе администрации Антушевского сельского поселения , которая передана на обслуживание МУП « Бечевинское» . Данная котельная отапливает здание МДОУ « Антушевский детский сад» , в которой также расположены : школьный интернат, Антушевская сельская библиотека, Антушевский ФАП.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных: Пригородного сельского потребительского общества , расположенных в с. Антушево, с. Бечевинка.

Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла. Проектами систем теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующих котельных.

Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Антушевского сельского поселения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование котельной | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» в г. Белозерске, с. Бечевинка | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» в г. Белозерске, с. Антушево | Котельная МУП « Бечевинское», с. Антушево |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | БРАТС – 2 шт. КВТС-2 – 4 шт. | КВТС | Универсал 5 |
| Количество котлов | 6 | 2 | 1 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 1989 | н/д | 1986 |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Нет | Нет | Нет |
| Полная мощность котельной, МВт | 1,4 | 0,6 | 0,52 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), Гкал/час | 0,565 | 0,124 | 0,37 |
| Вид топлива | Уголь | Уголь | Дрова |
| Расход топлива за отопительный сезон | 775,33т | 125,2 т. | 0000 тн |
| КПДсуществующих котлов при ном. | 63 | 62 | 63 |
| Действительный КПД котла (котлов) | 63 | 63 | 63 |
| Режимные карты, год | 2012 | 2012 | 2012 |
| Температурный график, рабочий | 70/50 | 70/50 | 70/50 |

Примечание: н/д – отсутствуют данные.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 70/50ºС, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Организации обслуживающие тепловые сети - ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» в г. Белозерске – от собственной котельной; сети от ведомственных котельных – собственники котельных.

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ» за период 2011-2013гг. представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п.п. | Источник теплоснабжения/теплоснабжающая организация | Период регулирования/ тариф на тепловую энергию, руб.* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | МУП « Бечевинское» | - | 1456,00 | 1456,00( до 01.07.2013) 1680,00( до 31.12.2013) |
| 2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Белозерск |  | 2859,14 (до 01.07.2012) 3030,24 (до 01.09.2012) 3184,82( до 31.12.2012) | 3184,82 (до 01.07.2013) |
| 3 | ГП ВО «Областные электротеплосети» | - | - | 3184,82 (с 01.01.2013 до 30.06.2013) 3643,84( с 01.07.2013 до 31.12.2013) |

*-указаны тарифы для населения, кроме МУП « Бечевинское»

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ АНТУШЕВСКОГО поселения

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Антушевского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2009 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 50,7 тыс. кв.м, что в расчете на душу населения составляет около 25 кв.м/чел. С учетом значительного числа сезонного населения, имеющего в собственности жилье, показатель обеспеченности жилфондом постоянного населения можно считать более низким. Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 3,67 тыс. кв.м. Ветхого и аварийного жилого фонда нет.

Характеристика существующих строительных фондов и представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

|  | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Площадь ветхого жилфонда, тыс.кв.м | Площадь аварийного жилфонда, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |
|  |  | Многоквартирные дома | Индивидуальные дома |  |  |
| ВСЕГО по поселению | 50,7 | 3,679 | 47.02 | - | - |
| в том числе по крупным населенным пунктам: |
| С. Антушево | 32,8 | - | 32,8 | - | - |
| С. Бечевинка | 17,9 | 3.679 | 14,3 | - | - |

*Данные о площади строительных фондов зданий социального, культурного, бытового и производственного назначения отсутствуют

Приросты площади строительных фондов Антушевского сельского поселения в течение 2014 – 2028 гг.  ожидаются  в с. Антушево, д. Левково, д. Никоновская, д. Перховта, д. Большие Новишки, д. Старое Село, д. Чулково, д. Зорино, д. Пальцево – за счет строительства индивидуальных жилых домов. Приросты площади строительных фондов (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |
| Ввод жилых площадей, м2 | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | - | 70000 |
| Снос жилых площадей, м2 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | - | 7000 |
| Прирост жилых площадей, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абсолютный прирост жилых площадей, м2 | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 18000 | - | 63000 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абсолютный прирост площадей соцкультбыта, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2013 г представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления, котельная* | Суммарный полезный годовой отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Антушево, котельная ГП ВО «Областные электротеплосети» | 1771,016 |

*-учтена только котельная ГП ВО «Областные электротеплосети» в связи с незначительными объемами выработки тепловой энергии ведомственными котельными.

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам Антушевского  сельского поселения представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| № | Население тыс. чел. | Ж. фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляц. | ГВСср | Итого |
| I | Расчётный срок |  |
| 1 | 2,0 всего | 70 | 9 | 0,2 | 0,8 | 10 |
| 2 | в т.ч. село |  |  |  |  |  |
|  | Бечевинка-1,4 | 49 | 6 | 0,2 | 0,5 | 6,7 |
|  | Первая очередь |  |
| 1 | 2,1 всего | 63 | 7,6 | 0,1 | 0,8 | 8,5 |
| 2 | в т.ч. село |  |  |  |  |  |
|  | Бечевинка -1,35 | 41 | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 5,6 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2025 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения; теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Антушевском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Антушевского сельского поселения расположено 3 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения поселения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Зона теплоснабжения котельной  ГП ВО «Областные электротеплосети» приведена  в приложении 1.

В Антушевском сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Антушевское  сельское поселение  не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения Антушевского сельского поселения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки, объемов выработки, отпуска в сеть тепловой энергии и др. параметры системы теплоснабжения Антушевского сельского поселения (по котельной ГП ВО «Областные электротеплосети») представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая расчетная нагрузка | Гкал/час | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/час | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/час |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал. | 1771,016 | 1771,016 | 1771,016 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал. | 31 | 31 | 31 |
| Процент потерь на собственные нужды | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Отпуск в сеть теплоэнергии | Гкал. | 1738 | 1738 | 1738 |
| Потери теплоэнергии в тепловых сетях | Гкал. | 590 | 533,05 | 426,44 |
| Процент потерь в тепловых сетях | % | 38,77 | 35 | 28 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал. | 932,518 | 989,95 | 1096,56 |
| Расход угля | т | 775,3 | 775,3 | 775,3 |
| Расход угля на 1 Гкал. | пл. м³/ 1 Гкал. | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Расход условного топлива | тн. | 565 | 565 | 565 |
| Расход условного топлива на 1 Гкал. | кг/1 Гкал. | 363,668 | 363,668 | 363,668 |

## Перспективные балансы теплоносителЕй

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котлы марок КВТС, Универсал, БРАТС не нуждаются  в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельных нет. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8.

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Фактические собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 11 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля резерва. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и Белозерского района.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Антушевского  сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения Антушевского сельского поселения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Антушевского сельского поселения,  предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Данные по перспективным нагрузкам существующих и перспективных объектов строительства не представлены, поэтому схема теплоснабжения предложений по реконструкции источников тепловой энергии не содержит.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения данной схемой не предусмотрено.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающих организаций Антушевского  сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающими организациями Антушевского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Антушевского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По предоставленным администрацией и теплоснабжающими организациями Антушевского сельского поселения данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения  Антушевского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

| Период | Наименование котельной | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с..Бечевинка | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с..Антушево* | Котельная МУП « Бечевинское», с. Антушево* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2019 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |
| 2020-2025 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,565 | 0,124 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 935 |  |  |

*-исходная информация не представлена.

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Все существующие на территории Антушевского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 70/50ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны были быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

В таблице 1.10 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных Антушевского сельского поселения, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе без ГВС.

Таблица 1.10

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +10 | 31,4 | 24,49 |
| +9 | 32,65 | 25,47 |
| +8 | 33,9 | 26,44 |
| +7 | 35,15 | 27,42 |
| +6 | 36,4 | 28,39 |
| +5 | 37,55 | 29,29 |
| +4 | 38,7 | 30,19 |
| +3 | 39,85 | 31,08 |
| +2 | 41,1 | 32,06 |
| +1 | 42,15 | 32,88 |
| 0 | 43,3 | 33,34 |
| -1 | 46,2 | 35,57 |
| -2 | 47,1 | 36,27 |
| -3 | 47,9 | 36,88 |
| -4 | 48,7 | 37,5 |
| -5 | 49,6 | 38,19 |
| -6 | 50,4 | 38,81 |
| -7 | 51,2 | 39,42 |
| -8 | 52 | 40,04 |
| -9 | 52,8 | 40,66 |
| -10 | 53,6 | 40,74 |
| -11 | 54,4 | 41,34 |
| -12 | 55,2 | 41,95 |
| -13 | 56 | 42,56 |
| -14 | 56,7 | 43,09 |
| -15 | 57,5 | 43,7 |
| -16 | 58,2 | 44,23 |
| -17 | 59 | 44,84 |
| -18 | 59,7 | 45,37 |
| -19 | 60,5 | 45,8 |
| -20 | 61,2 | 45,9 |
| -21 | 61,9 | 46,43 |
| -22 | 62,7 | 47,03 |
| -23 | 63,4 | 47,55 |
| -24 | 64,1 | 48,08 |
| -25 | 64,8 | 48,6 |
| -26 | 65,5 | 48,85 |
| -27 | 66,2 | 48,95 |
| -28 | 66,9 | 49,1 |
| -29 | 67,6 | 49,2 |
| -30 | 68,8 | 49,5 |
| -31 | 70 | 50 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

В таблице 1.11 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимости в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в настоящее время не требуется, в связи с принятым вариантом развития схемы теплоснабжения – индивидуальные автономные источники теплоснабжения.

Таблица 1.11

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с. Бечевинка | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Котельная ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с. Антушево | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Котельная МУП «Бечевинское», с. Антушево | 0,52 | 0,52 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки строительства новых тепловых сетей не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации выданной администраций Антушевского сельского поселения  теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Антушевского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения Антушевского  сельского поселения не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия | Протяженность, п.м. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ТС от котельной ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с. Бечевинка | 1105,9 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |
| 1.2 | ТС от котельной ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ», с. Антушево | * |  |
| 1.3 | ТС от котельной МУП « Бечевинское», с. Антушево | * |  |

*-должны быть уточнены при корректировке схемы теплоснабжения, необходимо включить протяженность тепловых сетей в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций.

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

## Перспективные топливные балансы

В таблице 1.13 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013-2015гг.

Таблица 1.13.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая расчетная нагрузка | Гкал/час | 0,4540 | 0,4540 | 0,4540 |
| Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/час | 0,4540 | 0,4540 | 0,4540 |
| Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/час |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал. | 1554 | 1554 | 1554 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал. | 31 | 31 | 31 |
| Процент потерь на собственные нужды | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Отпуск в сеть теплоэнергии | Гкал. | 1523 | 1523 | 1523 |
| Потери теплоэнергии в тепловых сетях | Гкал. | 590 | 533,05 | 426,44 |
| Процент потерь в тепловых сетях | % | 38,77 | 35 | 28 |
| Полезный отпуск теплоэнергии, | Гкал. | 932,518 | 989,95 | 1096,56 |
| в том числе на ГВС | Гкал. | 0 | 0 | 0 |
| Вид основного топлива | - | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - |
| Расход основного топлива (дров) | пл. м³ | 2830 | 2830 | 2830 |
| Расход основного топлива (угля) на 1 Гкал. | пл. м³/ 1 Гкал. | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Расход условного топлива | тн. | 775,33 | 775,33 | 775,33 |
| Расход условного топлива на 1 Гкал. | кг/1 Гкал. | 363,668 | 363,668 | 363,668 |

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2025 гг. представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019- 2021 гг. | 2022-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
| 1.1 | Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 3 200 | - | - | - | 3200 | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 3 200 | - | - | - | 3200 | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
|  | -собственные средства | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
| 2.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 3 | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование |  | - | - | - | 3 000 | - | - | - |
|  | -собственные средства |  | - | - | - | 200 | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства |  | - | - | - | - | 100 | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории Антушевского сельского поселения централизованное теплоснабжение жилого сектора осуществляется одной теплоснабжающей организацией: ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ».

В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования предлагается определить ГП ВО «ОБЛАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ».

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Антушевского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.