АДМИНИСТРАЦИЯ  АНТУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 мая  2014 года         №  34

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Антушевского  сельского поселения.

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Антушевского   сельского поселения (приложение № 1).

Глава   поселения:                       	            	И.А.Голубева.

УТВЕРЖДАЮ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	9

Общие сведения об Антушевском сельском поселении	9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1.	Технико  –  экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения		10

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Антушевского сп и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны.	10

2.1.2.	Описание территорий Антушевского  сп, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	11

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	12

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	12

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	13

2.1.4.4.1.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Антушевского сп, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	14

2.1.4.4.2.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	17

2.1.4.4.3.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения…..	17

2.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	18

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	18

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития  Антушевского сельского поселения	19

2.3.	Баланс водоснабжения и потребления воды	16

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	16

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	17

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	17

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	22

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	24

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	24

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Антушевского сп на основании расхода воды в соответствии со снип 2.04.02-84 и снип 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	25

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	27

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	27

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	21

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.	28

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	22

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	22

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	29

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.		30

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	30

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	30

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	31

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;	31

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	31

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.		31

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	31

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	32

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	32

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	32

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Шольского сп	32

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	33

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	33

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	33

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	33

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	34

2.6.	Оценка обемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

2.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	36

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.	36

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	37

3.1.	Существующее положение в сфере водоотведения  Антушевского сельского поселения		37

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  Антушевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	37

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	37

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	37

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	38

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	38

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	38

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	38

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	38

3.2.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  Антушевского сельского поселения	38

3.3.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	39

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	39

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения				39

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	32

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	……………………………………………………………………………………….39

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Шольского сельского поселения.	39

3.4.	Прогноз объема сточных вод	40

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	40

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	40

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	41

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	42

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	42

3.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	42

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	42

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	43

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	43

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения		43

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях  Антушевского сельского поселения, где оно отсутствует	43

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	43

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	43

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	43

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Шольского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	44

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	44

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	44

3.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	44

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	44

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	44

3.7.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	45

3.8.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	45

3.9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	45

Приложения: Схемы водоснабжения на 3 л.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Антушевского сельского поселения Белозерского района Вологодской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Схема территориального планирования Вологодской области, утверждена постановлением правительства Вологодской области от 12.05.2009 № 750;

- Схема территориального планирования Белозерского муниципального района, утверждена Решением Представительного Собрания района №13 от 29.03.2011 года.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2025 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  Антушевском  сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  –  водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие сведения  об Антушевском сельском поселении

Антушевское сельское поселение расположено в южной части Белозерского района граничит с Енинским, Артюшинским, Гулинским, Куностьским  сельскими поселениями, Череповецким районом.  Центр сельского поселения расположен в с. Антушево, который находится в 15 км от районного центра, г. Белозерск. По территории поселения проходят областная автодорога Череповец - Белозерск.  Антушевское сельское поселение располагает большими земельными ресурсами, земли пригодные для сельскохозяйственного использования. На территории поселения располагаются угодья  сельскохозяйственных предприятий района.

На территории поселения расположено 52 населенных пунктов , численность зарегистрированного населения Антушевского сельского поселения по состоянию на 01 января 2014 года составило —  930 человек, по данным статистики – 720 человек, численность  населенных пунктов от  1 до 305 человек. Самые крупные населенные пункты: с. Антушево ( 257 чел.); с. Бечевинка (305 чел.).

Площадь поселения составляет  59 976 га.

Местность территории поселения характеризуется в основном пологоволнистой равниной. Понижения открытые, дренированные, но иногда избыточно увлажненные. Склоны не имеют определенной ориентировки, направлены обычно в сторону рек и ручьев. Относительные колебания высот от 1 до 4-5 метров, уклоны 3-8 градусов. Все верхние воды собираются в речную сеть, но частично застаиваются на участках со слабым склоном. Грунтовые воды находятся на глубине 5-10 метров от поверхности почвы.

Выгодное географическое положение, наличие автодорог, обеспеченность сельхозугодьями, устойчивые климатические условия способствуют развитию на территории поселения сельскохозяйственного производства.

В Антушевском  сельском поселении в качестве водоисточников используются артезианские скважины и поверхностные воды . Система централизованного водоотведения отсутствует.

Основные водоёмы на территории сельского поселения — озеро Лозско – Азатское, реки  Чермжа , Куность.

Источниками водоснабжения сельского поселения являются артезианские скважины. Часть населенных пунктов централизованными системами водоснабжения не оснащены.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Антушевского СП и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Антушевского сельского поселения являются поверхностные (озёра, реки, колодцы) и подземные воды (артезианские скважины).

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01).

Централизованная система водоснабжения имеется в  пяти населенных пунктах поселения в с. Антушево, д. Зорино, с. Бечевинка, д. Гридино, д. Верещагино. Вода подается из озера Лозско – Азатское   и артезианских скважин.

1) В с. Антушево и д. Зорино  используются поверхностные воды озера Лозско – Азатского. Вода используется для питьевых  и производственных целей. Водозаборная воронка расположена в 100 метрах от береговой линии , сверху покрыта металлической решёткой. Мощность водоочистных сооружений в сутки составляет 600 куб.м. Вода очищается двумя гравийно – песчаными фильтрами в вертикальном отстойнике, санитарная зона водозарора составляет 2580 кв.м, удалённость от берега 60 м, территория огорожена и благоустроена.

На территории с. Бечевинка пробурено 2 скважины.

Зоны санитарной охраны первого пояса  артезианских скважин  не огорожены и не благоустроены. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего поясов артезианских скважин отсутствуют.

Данных о соблюдении 3-х поясов зон санитарной охраны подземных источников децентрализованного водоснабжения нет.

Наружное пожаротушение зданий  осуществляется водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в водонапорных башнях.

Централизованое горячее водоснабжениее на территории Антушевского сельского поселения отсутствует.

В целом по  Антушевскому сельскому поселению на 2013 г. расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составил 32575 м3.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  2 артезианских скважин;  2 водонапорных башен; сетей и водоводов протяженностью 14,6 км, условный диаметр сети от 25 до 100 мм. Основным оборудованием являются погружные насосы К-6,3-80. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,7 м.

Станций водоочистки на территории поселения не имеется.

Эксплуатацию  централизованных систем  водоснабжения  в Антушевском сельском поселении осуществляет предприятие  МУП  «Бечевинское» ( с. Антушево, д. Зорино) , администрация Антушевского сельского поселения ( с. Бечевинка, д. Гридино, д. Верещагино).

## Описание территорий  Антушевского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в 32 населенных пунктах Антушевского сельского поселения имеется ряд территорий, в которых отсутствует централизованное водоснабжение: д. Алексино, д. Амосово, д. Беразник, д. Берёзово, д. Большие Новишки, д. Большое Заречье, д. Гора, д. Еремеево, д. Катилово, д. Коровино, д. Курягино, д. Левково, д. Малое Заречье, д. Малютино, д. Никоновская, д. Остюнино, д. Палкино, д. Пальцево, д. Перховта, д. Подгорье, д. Поленовская, д. Росстани, д. Средняя, д. Старое Село, д. Тарасово, д. Томашино, д. Угол, д. Федотово, д. Федурино, д. Филяево, д. Хлопузово, д. Чулково,  Численность постоянного населения, проживающего в домах, необорудованных внутренним водопроводом составляет – 296 человек, или 27,5 % от общего количества зарегистрированного населения.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В  Антушевского сельском поселении единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. Антушево, с. Бечевинка, д. Зорино, д. Гридино, д. Верещагино. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории Антушевского сельского поселения осуществляют МУП «Бечевинское» ( с. Антушево, д. Зорино), администрация Антушевского сельского поселения ( с. Бечевинка, д. Гридино, д. Верещагино).

В Антушевского сельском поселении можно выделить 2 технологические зоны водоснабжения:

- с. Антушево и д. Зорино;

- с. Бечевинка и д. Гридино, д. Верещагино.

Технологические зоны водоснабжения сельского поселения представлены на рисунке 2.2.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения  Антушевского сельского поселения, представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование, местонахождение водозабора | Производительность, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С. Антушево , д. Зорино | 160 | н/д | Накопительная емкость, водонапорная башня, водопроводные сети 9,0 км, 17 водоразборных колонок. |
| Скважина № 2498 с. Бечевинка | 200 | н/д | Вода глубинным насосом подается в сеть и водонапорную башню |
| Скважина № 1540 С.Бечевинка | н/Д | н/д | (резерв) |

н/д – нет данных

Зоны санитарной охраны первого пояса  артезианских скважин не огорожены . Проекты зон санитарной охраны второго и третьего поясов артезианских скважин отсутствуют.

Все артезианские скважины централизованных систем водоснабжения имеют павильоны  и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.

## Кроме существующих артезианских источников водоснабжения на территории поселения существует забор воды из реки Куность, Чермжа. Информация об основном технологическом оборудовании не представлена.

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории  Антушевского сельского поселения в настоящее время нет.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Антушевского СП водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки К-6,3-80 различной производительности. Расчетный удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды составляет – 1,81 кВтч/м3.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общая протяженность  водопроводных сетей  – 14,6 км. Собственником объектов системы водоснабжения в сельском поселении является Администрация Антушевского СП. Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является  МУП «Бечевинское». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| № п.п. | Наименование | Протяженность, п.м. | Материал трубопроводов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Антушево, д. Зорино | 9 000 | Сталь | н/д |
| 2 | Водопровод с. Бечевинка, д. Гридино, д. Верещагино | 5 600 | Чугун, сталь, Полиэтилен ( 600м) | н/д |
| 3 | ИТОГО | 14 600 |  |  |

На сетях водопровода имеются 28 водоразборных колонок, официальных вводов к потребителям нет. Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются  полиэтиленовыми. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Антушевского СП, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами  в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ сетей водоснабжения, который составляет от 50 до 80% и  непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие — загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, накопительного оборудования, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- отсутствие приборов коммерческого учета расхода воды на ВЗУ Антушевского СП;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Антушевского СП централизованное горячее водоснабжение отсутствует. В жилом секторе население использует индивидуальные электрические водонагреватели и  водогрейные дровяные титаны.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Оборудование и сети системы централизованного водоснабжения находятся в муниципальной  собственности Администрации  Антушевского сельского поселения. Организацией эксплуатирующей оборудование и сети систем централизованного водоснабжения в  Антушевском сельском поселении является  МУП «Бечевинское».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения Антушевского  сельского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Антушевского сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей  Антушевского СП;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Антушевского сельского поселения

Согласно проекту генерального плана Антушевского сельского поселения, разработанного НКО « Фонд ИПУРГ», утверждение которого должно быть в 2014 г.,  развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории,  улучшение качества жизни населения и предусматривает:

– размещение крупных промышленных объектов на территории поселения не предполагается;

– для размещения производственных объектов резервируются территории недействующих производственных площадок, в том числе в д. Зорино ;

– развитие мест массового отдыха населения;

– размещение учреждений социальной направленности для исполнения полномочий органами власти местного значения.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

– развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

– провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с. Антушево , с. Бечевинка, д. Зорино;

– разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

– применить более совершенную водопроводную арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды;

– отремонтировать колодцы общественного пользования.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды  МУП «Бечевинское» по  Антушевскому  СП представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Статья расхода | 2011 | 2012 | 2013 | План 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, м3 | 16503,14 | 34488,32 | 32575 | 34203,75 |
| Объем воды на собственные нужды, м3 | - | - | - | - |
| Объем отпуска воды в сеть, м3 | 16503,14 | 34488,32 | 32575 | 34203,75 |
| Объем потерь воды, м3 | - | - | - | - |
| Объем потерь воды, % | - | - | - | - |
| Отпущено воды всем потребителям, м3 | 16503,14 | 34488,32 | 32575 | 34203,75 |
| Объем реализации, м3 в т.ч.: | 16503,14 | 34488,32 | 32575 | 34203,75 |
| -населению, м3 | 14288,18 | 29128,54 | 28343,27 | 29760,43 |
| -бюджетные организации, м3 | 997,1684 | 2405,669 | 1907,085 | 2002,439 |
| - прочие потребители, м3 | 1217,792 | 2954,112 | 2324,649 | 2440,881 |

Данные по неучтенным расходам и потерям воды за 2011-2014 гг. отсутствуют.

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 32,575 тыс. м3/год, в средние сутки 89,25 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 98,17 м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.5 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.5.

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовой, тыс.м3/год |
| 1 | С. Антушево, с. Бечевинка | 89,496 | 29,697 |
| 2 | Д. Зорино | 8,186 | 2,716 |
| 3 | Д. Гридино | 0,489 | 0,162 |

Основная доля в балансе подачи воды по зонам дейтвия водопроводных сооружени приходится на с. Антушево, с. Бечевинка – 92 %, на д. Зорино – 7%, на д. Гридино – 1%

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.6 и на диаграмме 2.2.

Таблица 2.6.

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды (2013 год), тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Население |  |
|  | Итого население | 28,965 |
| Бюджет |
| ИТОГО бюджет | 2,61 |
| Прочие потребители |
|  | ИТОГО прочие потребители | 1 |
|  | ВСЕГО по предприятию | 32,575 |

Основным потребителем воды в Антушевском  сельском поселении является население  –  89 %, на бюджетные организации приходится  - 8%, на прочие потребители 3% от объема реализованной воды МУП «Бечевинское».

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в  Антушевском  СП действуют нормы удельного водопотребления, установленные приказом № 304 от 28.08.2012г. РЭК Вологодской области (Таблица 2.7)

Таблица 2.7.  Ставки размера платы за услуги водоснабжения и водоотведения

| Тарифы и ставки оплаты коммунальных услуг для населения на 2013 год ( Антушевское сельское поселение (водоснабжение)) |
| --- |
| Тарифы на коммунальные услуги для населения на 2013 год | с 1 января | с 1 июля |
| Водоснабжение (1*) Антушево, Зорино | руб/мЗ | 54,94 | 54,94 |
| Водоснабжение (1*) Бечевинка , Гридино | руб/мЗ | 20,98 | 22,68 |
| Водоотведение (2*) | руб/мЗ | 20,83 | 20,83 |
| № п/п | Вид услуг | Вид благоустройства | Норматив потребления (3*) | Ставка оплаты услуг в 2013 году |
|  |  |  |  | ед. изм. | Водоснабжение | Водоотведение |
|  |  |  |  |  | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля |
|  |  |  | ед. изм. | норматив |  | руб/м-ц | руб/м-ц | руб/м-ц | руб/м-ц |
| 1 | При наличии индивидуальных приборов учёта | - | - | мЗ | - | - | - | - |
| 2 | При отсутствии индивидуальных приборов учёта |
| 2.1 | Водоснабжение из водопроводных колонок ( помывка в бане, полив земельных участков( ручным методом) | мЗ/чел. мес | 1,53 | чел | 84,06 | 84,06 | - | - |
| 2.3 | Холодное водоснабжение | ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и / или мойка кухонная, унитаз | мЗ/чел. мес | 5,472 | чел | 128, 53 | 128, 53 | 113,98 | 113,98 |
| 1 Тариф на холодную воду утвержден Приказом РЭК Вологодской области №594 от 26.10.2012, 3Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению утверждены Приказом РЭК Вологодской области № 304 от 28.08.2012 г. |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды на человека из централизованной системы водоснабжения представлено в таблице 2.8.

# Таблица 2.8

| Показатель | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| количество проживающих, чел. | чел. | 1607 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 32,575 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 56,3 |
|  | м3/мес | 1,689 |

Величины удельного водопотребления  лежат в пределах существующих норм. В период с 2014 по 2025 год ожидается тенденция к увеличению удельного водопотребления жителями муниципального образования, связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда, предусмотренными проектом Генерального плана.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-	15 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

-	20 л/с  на предприятиях местной промышленности ( табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

-	1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зда-ний объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

-	2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и склад-ских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84) .

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Вологодской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программа утверждена постановлением правительства Вологодской области от 30.08.2010 №886. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых, оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Антушевского СП на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Фактический объем реализованной воды за 2011 год составил 32,575 тыс. м3/год, в средние сутки 89,25 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 98,17 м3/сут. К 2025 году по данным генерального плана поселения ожидаемое водопотребление составит в средние сутки 0,38 тыс.  м3/сут, в максимальные сутки расход составит 0,418 тыс. м3/сут.

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до необходимых потребностей.

Нормы водопотребления принятые при разработке генерального плана  Антушевского поселения:

250 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей жилой застройке с водоснабжением, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

100 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей жилой застройке  с водоснабжением, канализацией и горячей водой и электроводонагревателями;

60 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей застройке частными домами с водоснабжением из водопровода и с септиком;

40 л/сут  – водопотребление на одного человека в существующей застройке частными домами с колодцами;

120 л/сут –  водопотребление на одного человека в существующей жилой застройке с водоснабжением, канализацией и электроводонагревателями на проект;

160 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом и канализацией с водонагревателями на твердом топливе;

95 л/сут. на одного человека в существующей жилой застройке, оборудованной водопроводом и септиком;

50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами с колодцами и септиками на расчетный срок строительства.

Расчётное количество одновременных пожаров – 1  на всё поселение.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-10 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 5,7  СНиП 2.04.02 – 84);

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84);

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды и сточных вод, в целом по сельскому поселению, по каждому населенному пункту приведены ниже в таблице 2.14

Плановые расходы воды, в целом по сельскому поселению, по каждому населенному пункту приведены ниже в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

| № п.п. | Группа потребителей | Годовой объем, тыс. м3 | Средний суточный расход, тыс. м3/сут. | Максимальный суточный расход, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 124,83 | 0,342 | 0,3762 |
| 2 | Бюджетные потребители | 9,709 | 0,0266 | 0,02926 |
| 3 | Прочие организации | 4,161 | 0,0114 | 0,01254 |
| 4 | Объем отпущенной воды в сеть | 138,7 | 0,38 | 0,418 |

Полив насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов.

Динамика увеличения водопотребления населением населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением (м3/сут) приведена на диаграмме 2.4.

Диаграмма 2.4.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Антушевского  СП централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактический объем реализованной воды за 2013 год составил 32,575 тыс. м3/год, в средние сутки 89,25 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 98,17 м3/сут. К 2025 году по данным генерального плана поселения ожидаемое водопотребление в средние сутки 0,38 тыс.  м3/сут, в максимальные сутки расход составит 0,418 тыс. м3/сут.

## Описание территориальной структуры потребления воды

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 32,575 тыс. м3/год, в средние сутки 89,25 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 98,17 м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.11 и на диаграмме 2.5.

Основная доля в балансе подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений приходится на с. Антушево и с. Бечевинка – 92 %, на д. Зорино  – 7%, на д. Гридино – 1%

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Оценка расходов воды на основании данных генерального плана поселения представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

| Категория потребителей | Ед.изм. | 2014 | 1 очередь строительства | 2 025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. м3 | 32,575 | 65 | 138,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 28,695 | 59,8 | 127,6 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 2,61 | 4 | 9 |
| Прочие | тыс. м3 | 1 | 1,2 | 2,1 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из численности населения населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, принятого на конец 2025 года – 2000 человек в соответствии с генеральным планом. Увеличение объемов потребления связано с плановым улучшением степени благоустройства жилого фонда поселения.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических  и планируемых потерях воды отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014-2035 гг. представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

| № | Статья расхода | 2014 год | 1 очередь строительства | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 32,575 | 65 | 138,7 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 |  | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 32,575 | 65 | 138,7 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | - | - | - |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | - | - | - |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 32,575 | 65 | 138,7 |

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды на конец 1 очереди строительства и конец 2025 года не учтены объемы воды на собственные нужды и объем потерь, ввиду отсутствия данных.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производитель- ность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок 2025 год, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (по нормативу) | 1 очередь строительства | 2025 г. |  |  |
| 1 | с. Антушево | 45,8 | 57,624 | 123,48 | 246,96 | 296,352 | -250,552 |
|  | С. Бечевинка | 45,8 | 57,624 | 123,48 | 246,96 | 296,352 | -250,552 |
| 2 | д. Алексино | 0 | 1,008 | 2,16 | 4,32 | 5,184 | -5,184 |
| 4 | д. Гридино | 2 | 3,906 | 8,37 | 16,74 | 20,088 | -18,088 |
| 5 | д. Березник | 0 | 1,05 | 2,25 | 4,5 | 5,4 | -5,4 |
| 6 | Д. Зорино | 4,4 | 5,628 | 12,06 | 24,12 | 28,944 | -24,544 |
| 7 | Д. Подгорье | 0 | 0,042 | 0,09 | 0,18 | 0,216 | -0,216 |
| 8 | д. Большие Новишки | 0 | 0,21 | 0,45 | 0,9 | 1,08 | -1,08 |
| 9 | д. Большое Заречье | 0 | 0,042 | 0,09 | 0,18 | 0,216 | -0,216 |
| 10 | д. Малютино | 0 | 0,042 | 0,09 | 0,18 | 0,216 | -0,216 |
| 11 | д. Еремееево | 0 | 5,922 | 12,69 | 25,38 | 30,456 | -30,456 |
| 12 | д. Возмозеро | 0 | 0,042 | 0,09 | 0,18 | 0,216 | -0,216 |
| 13 | д. Малое Заречье | 0 | 0,168 | 0,36 | 0,72 | 0,864 | -0,864 |
| 14 | д. Пальцево | 0 | 0,336 | 0,72 | 1,44 | 1,728 | -1,728 |
| 15 | д. Левково | 0 | 0,126 | 0,27 | 0,54 | 0,648 | -0,648 |
| 16 | д. Никоновская | 0 | 0,336 | 0,72 | 1,44 | 1,728 | -1,728 |
| 17 | д. Верещагино | 1 | 0,336 | 0,72 | 1,44 | 1,728 | -0,728 |  |
| 18 | д. Катилово | 0 | 0,084 | 0,18 | 0,36 | 0,432 | -0,432 |  |
| 19 | д. Коровино | 0 | 0,084 | 0,18 | 0,36 | 0,432 | -0,432 |  |
| 20 | д. Остюнино | 0 | 0,084 | 0,18 | 0,36 | 0,432 | -0,432 |  |
| 21 | д. Амосово | 0 | 0,168 | 0,36 | 0,72 | 0,864 | -0,864 |  |
| 22 | д. Филяево | 0 | 0,084 | 0,18 | 0,36 | 0,432 | -0,432 |  |
| 23 | д. Томашино | 0 | 0,042 | 0,09 | 0,18 | 0,216 | -0,216 |  |
| 24 | д. Хлопузово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | д. Тарасово | 0 | 0,126 | 0,27 | 0,54 | 0,648 | -0,648 |  |
| 26 | д. Старое Село | 0 | 0,42 | 0,9 | 1,8 | 2,16 | -2,16 |  |
| 27 | д.Угол | 0 | 0,126 | 0,27 | 0,54 | 0,648 | -0,648 |  |

С учетом перспективного увеличения водопотребления, дефицит производственных ресурсов мощностей системы водоснабжения поселения составит 415,52 м3 в сутки.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения находящихся в муниципальной собственности администрации Антушевского сельского поселения ни одна организация в настоящее время не наделена.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

## СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, обеспечение необходимого объема воды существующим и перспективным потребителям и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целом по  Антушевскому сельскому поселению:

- провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с.Антушево, с. Бечевинка, д. Зорино, д. Гридино, д. Верещагино;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- применить более совершенную водопроводную арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды;

- отремонтировать колодцы общественного пользования;

- провести оценку запасов подземных вод;

- перекладка аварийных водопроводных сетей, замена насосного и др. технологического оборудования существующих скважин;

- оформление разрешительной документации на недропользьование;

–    проектирование и строительство скважин в сельском поселении.

– строительство сетей водопровода в населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения.

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

- замена водоразборных колонок.

- ремонт колодцев.

- замена фильтров и др. технологического оборудования на скважинах.

- геологоразведочные работы, бурение скважин (проверка дебита существующих).

- промывка скважин.

- оценка запасов подземных вод.

- перекладка ветхих сетей водоснабжения.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Бурение скважин, строительство водонапорных башен в д. Алексино, д. Амосово, д. Беразник, д. Берёзово, д. Большие Новишки, д. Большое Заречье, д. Гора, д. Еремеево, д. Катилово, д. Коровино, д. Курягино, д. Левково, д. Малое Заречье, д. Малютино, д. Никоновская, д. Остюнино, д. Палкино, д. Пальцево, д. Перховта, д. Подгорье, д. Поленовская, д. Росстани, д. Средняя, д. Старое Село, д. Тарасово, д. Томашино, д. Угол, д. Федотово, д. Федурино, д. Филяево, д. Хлопузово, д. Чулково.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Бурение скважин реконструкция существующих скважин и строительство скважин и водонапорных башен во всех населенных пунктах сельского поселения.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Замена аварийных водопроводных сетей.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- установка очистных сооружений питьевой воды.

- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений.

- озеленение 1 пояса зон санитарной охраны скважин.

- разработка проектной документации на скважины.

- оформление разрешительной документации на недропользьование.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

- замена аварийных водопроводных сетей.

- вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение;

- установка приборов учета и автоматики на скважинах.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

На данный момент по Антушевскому  СП оснащенность приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 25 %, все существующие водозаборные сооружения приборами учета не оборудованы.

Администрация Антушевского муниципального образования графиков по установке приборов учета не имеет.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории  Антушевского  СП

Схема сетей водоснабжения Антушевского  СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство и реконструкция водонапорных башен предусматривается во всех населенных пунктах сельского поселения. Схема водоснабжения Антушевского СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Антушевского СП в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема расположения объектов систем водоснабжения  Антушевского СП  прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке(хлор и др.).

Очистные сооружения в  Антушевском СП отсутствуют.

## ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, млн. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Антушево, с. Бечевинка, д. Зорино, д. Гридино, д. Верещагино | 0,297 | 2016-2018 |
| 2 | Реконструкция водозаборных очистных сооружений в с. Антушево | 0,294 | 2016-2018 |
| 3 | Замена водопроводных колонок ( 10 штук) | 0,060 | 2014-2017 |
| 4 | Приобретение гипохлорид натрия | 0,048 | 2015-2017 |
| 5 | Промывка и обеззараживание резервуаров на водозаборе д. Зорино | 0,045 | 2015-2017 |
| 6 | Промывка водопроводной сети | 0,075 | 2014-2016 |
| 7 | Замена запорной арматуры на разводящей сети | 0,027 | 2014-2016 |
| 8 | Проведение исследований качества питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля | 0,048 | 2014-2016 |
| 9 | ИТОГО | 0,894 |  |

Примечание: мероприятия 1, 2 таблицы – источник финансирования – бюджет Вологодской области; мероприятия 3-9 – источник финансирования – средства предприятия, осуществляющего водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению развития схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, млн. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработатка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений | 2 | 2017-2025 |
| 2 | Установка приборов учета воды | 0,40 | 2017-2025 |
| 3 | Ремонт колодцев общественного пользования | 0,15 | 2017-2025 |
| 4 | Проведение оценки запасов подземных вод | 0,75 | 2017-2025 |
| 5 | Оформление разрешительной документации на недропользьование | 0,35 | 2017-2025 |
| 6 | Перекладка аварийных водопроводных сетей, замена насосного и др. технологического оборудования существующих скважин | 6 | 2017-2025 |
| 7 | Проектирование и строительство скважин в сельском поселении | 20 | 2017-2025 |
| 8 | Проектирование и строительство сетей водопровода в сельском поселении | 15 | 2017-2025 |
| Итого: | 49,6 |  |

На основании данных проекта Генерального плана Антушевского  СП, выполненного НКО « Фонд ИПУРГ», невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения. Стоимость мероприятий по обеспечению развития схемы водоснабжения носит предварительный характер, и должна быть уточнена при проектировании и реализации мероприятий схемы водоснабжения.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Планируемые целевые показатели 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 70 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 4,8 | 2,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,375 | 0,12 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 60 | 35 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории   Антушевского сельского поселения не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Антушевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

Централизованная система канализации в поселении отсутствует. Канализационные стоки населенных пунктов собираются в выгреба и септики. В связи с этим деление поселения на эксплуатационные зоны выполнить не представляется возможным.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

В частном жилом секторе водоотведение осуществляется в выгребные ямы или септики.

Вывозка жидких бытовых отходов на территории Антушевского сельского поселения осуществляется ассенизационными автомобилями (АСМ).

Учитывая большую степень загрязнения естественных водоёмов, наличие  многочисленных локальных очистных сооружений, не обеспечивающих качество очистки сточных вод, требуется строительство единых для поселения канализационных очистных сооружений.

Отведение дождевых сточных вод осуществляется водоотводными канавами, кюветами вдоль улиц и дорог в пониженные места, за счет естественного уклона поверхности земли.

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованной системы бытовой канализации на территории сельского поселения не организовано.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технической возможности утилизации осадков сточных вод не имеется.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Существующая система отведения бытовых стоков не удовлетворяет современным реалиям. Требуется комплексный подход, строительство объектов канализационного хозяйства.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты не осуществляется.

Однако, возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в муниципальном образовании нет централизованной системы водоотведения.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Антушевского сельского поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- системы централизованной канализации в сельском поселении нет;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество септиков (малый охват территории);

- большое количество неканализованного жилого фонда.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведния и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Необходимая потребность водоотведения, м3/сут: |
| --- |
| на существующее положение, 2013 | на первую очередь | на расчетный срок, 2025 год |
| - | 220 | 220 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

В Антушевског сельском поселении ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В  Антушевском  сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. Доля объемов, определенная расчетным способом, составляет 100%.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения сельского поселения в данной схеме не приводятся.

Существует дефицит производственных мощностей системы водоотведения в размере 240 м3/сут.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования.

Расчетное среднесуточное водоотведение в Антушевском сельском поселении составит в 2025 году 240 м3/сут.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в  домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.

## Прогноз объема сточных вод;

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Сведения о среднесуточном ожидаемом поступлении в централизованные системы водоотведения сточных вод представлены в таблице 3.2. (в м3).

Таблица 3.2.

| Категория потребителей | 2013 | 1 очередь строительства | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | - | 80592 | 80592 |
| Организации | - | 7008 | 7008 |
| ВСЕГО | - | 87600 | 87600 |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.3. и на диаграмме 3.1.

Таблица 3.3.

| № п/п | Наименование | Водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 1 очередь строительства | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антушевское сельское поселение | - | 87,6 | 87,6 |

Диаграмма 3.1.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

К концу 2025 года планируется обеспечить население Антушевского  сельского поселения централизованными системами канализации. Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений с указанием резерва / дефицита мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем отводимых стоков, м3/сут | Необходимая мощность на расчетный срок 2025 год, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (по нормативу) | 1 очередь строительства | 2025 г. |  |  |
| 1 | Антушевское сельское поселение | - | - | 240 | 240 | 240 | -240 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Гидравлический режим в данной схеме не рассчитывался.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В период с 2013 по 2025 годы в связи с увеличением объемов водопотребления ожидается увеличение объемов по приему сточных вод, необходимо строительство системы водоотведения.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Антушевского  сельского поселения на период до 2025 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений с целью снижения  вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство канализационной сети с целью повышения надежности;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целом по Антушевскому  сельскому поселению:

- Проектирование и строительство очистных сооружений канализации. Сроки выполнения: 2014-2025 гг.

- Проектирование и строительство сетей канализации. Сроки выполнения: 2014-2025 гг.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

Мероприятия не предусматриваются.

## Организация централизованного водоотведения на территориях Антушевского  сельского поселения, где оно отсутствует

Не приводится.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Мероприятия не предусматривается.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Антушевского  сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Схема водоотведения  Антушевского  сельского поселения в электронном виде прилагается. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Схема водоотведения Антушевского  сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ  у  КОС  мощностью до 1500 м3/сут  равен 200 метров, у септика – 8 м, у КНС - 15 м,  СЗЗ у локальных очистных сооружений до 200 м3/сут - 15 м, СЗЗ у локальных очистных сооружений до 1500 м3/сут - 20 м до  в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения  Антушевского  сельского поселения в электронном виде прилагается. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

На расчетный срок предусматривается обеспечение 70% населения Антушевского  сельского поселения централизованными системами канализации. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, млн. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации | 12 | 2014-2025 гг. |
| 2 | Строительство сетей канализации | 5 | 2014-2025 гг. |

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных генеральным планом Антушевского  сельского поселения, будет возможна при  детальном проектировании объектов. В данном разделе оценка стоимости планируемых мероприятий выполнена условно, должна быть уточнена при детальной разработке и проектировании мероприятий.

Необходимо финансирование мероприятий предусмотреть за счет нескольких источников: бюджет области, бюджет МО, средства предприятия, инвестиции.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения не приводится. По мере реализации схемы водоснабжения и водоотведения необходимо откорректировать данный раздел.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Антушевского  сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АНТУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Приложение № 1)

Вологда

2013