ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения Антушевское

Белозерского муниципального района

Вологодской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Вологда

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Мероприятия по территориальному планированию	5

2.	Функциональное зонирование	7

3.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	10

4.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	12

- Введение

Генеральный план сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области (далее – генеральный план) является документом территориального планирования и определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской области, муниципального образования.

Генеральный план сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области разработан на основании приказа Комитета градостроительства и архитектуры области от 3 февраля 2020 года № 27 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области» (в редакции приказов Комитета градостроительства и архитектуры области от 18 марта 2021 года № 40, от 21 июня 2021 года № 91), принятого в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ, далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законами области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (в редакции закона Вологодской области от 30 июня 2021 года № 4933-ОЗ), от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области» (в редакции закона Вологодской области от 16 декабря 2021 года № 5034-ОЗ), постановлением Правительства области от 1 октября 2018 года № 856 «Об утверждении планов - графиков подготовки генеральных планов муниципальных образований области и правил землепользования и застройки поселений области» (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 16 августа 2021 года № 947).

При подготовке генерального плана использованы данные с графической и семантической информацией о составе земель поселений Вологодской области в масштабе 1:10 000.

Генеральный план разработан на топографической основе, выполненной в масштабе 1:10 000.

Генеральный план сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Требования к содержанию и составу генерального плана установлены статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план содержит:

положение о территориальном планировании;

карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

карту функциональных зон поселения.

Приложение к генеральному плану содержит:

а) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме;

б) материалы по обоснованию генерального плана в виде карт:

карту современного использования территории поселения;

карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

карту объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

в) сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Описание и отображение объектов местного значения в генеральном плане в электронном виде осуществлялись в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 августа 2018 года № 418).

Исходный год проектирования – 2020.

Генеральный план разработан на период до 2045 года.

Мероприятия по территориальному планированию

Сельское поселение Антушевское, согласно схемы территориального планирования Вологодской области, входит в границы территории макрозоны «Череповецкая».

В границах поселения расположено две точки роста - это с. Антушево и д. Никоновская Гулинского сельсовета, значение которых актуально в настоящее время и на перспективу развития.

На территории сельского поселения расположено 109 населенных пунктов, 3 из которых можно отнести к перспективным: с. Антушево, д. Никоновское Гулинского сельсовета и с. Бечевинка.

Сельское поселение является привлекательным для сезонного проживания. Количество сезонно проживающего населения составляет 2/3 от общей численности.

Генеральным планом предусматривается развитие территорий населенных пунктов для комфортного проживания населения в количестве 840 человек.

Численность населения на проект предусматривает включение в общую численность населения сезонно проживающее население для учета обеспечения в дальнейшем объектами социально-культурно-бытового обслуживания. Общая численность населения составит 5000 человек.

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сложившейся планировочной структуре муниципального образования и размещение объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а также расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, предусмотренных Региональными нормативами градостроительного проектирования и Местными нормативами градостроительного проектирования.

Функциональное зонирование

Функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, включены в Положение о территориальном планировании.

Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения, отображены на картах планируемого размещения объектов местного значения поселения и функциональных зон поселения.

В соответствии с пунктом 4.3 СП 42.13330.2016 в документах территориального планирования муниципальных образований необходимо предусматривать рациональную очередность их   развития. При этом необходимо определять перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

При территориальном планировании и планировке муниципальных образований необходимо зонировать их территорию с установлением видов основного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности (пункт 4.8 СП 42.13330.2016).

Функциональное зонирование и баланс территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, осуществлены с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области и Местных нормативов градостроительного проектирования.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

красным линиям;

границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

границам муниципальных образований;

естественным границам природных объектов;

иным границам.

Границы функциональных зон в генеральном плане определены с учетом границ сельского поселения, естественных границ природных объектов и границ земельных участков.

Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектами отдельно не выделяются, входят в состав различных функциональных зон.

На карте функциональных зон муниципального образования установлены следующие функциональные зоны:

Таблица 2.1

| № п/п | Функциональная зона / виды застройки |
| --- | --- |
| 1. | Жилая и общественно-деловая зона |
| 2. | Зона рекреационного назначения: |
|  | территории для туризма и отдыха |
| 3. | Производственная зона |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования: |
|  | сельскохозяйственные объекты (производственная зона) |
|  | садоводческие, огороднические объединения граждан |
|  | личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 5. | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры |
| 7. | Зона специального назначения: |
|  | ритуального назначения |
| 8. | Иные зоны |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Основными параметрами функциональных зон, на территории сельского поселения, приняты показатели с учетом установленных в пункте 9.8. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов.

Все предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, приняты в соответствии с частью 2 тома I Региональных нормативов градостроительного проектирования области.

Таблица 3.1

| № | Описание параметров функциональной зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилая и общественно-деловая | Производственная зона | Зона рекреационного назначения | Зона сельско- хозяйственного использования | Зона инженерной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | Зона специального назначения | Иные зоны |
|  |  | Жилая зона | Общественно-деловая зона | Промышленная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,4 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами); 0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами); 0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами) | 1,0 (многофункциональная застройка) 0,8 (специализированная застройка) | 0,8 | Участки сооружений и застройки в соотношении с зоной: -от 5% до 30 % в парках. - 2-5% в садах, - 0% в скверах | - | - | - | На основании действующих нормативов и постановлений | На основании действующих нормативов и постановлений |
| 2 | Максимальный коэффициент плотности застройки | 0,8 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами); 0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами); 0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами) | 3,0 (многофункциональная застройка) 2,4 (специализированная застройка) | 2,4 |  | - | - | - | На основании действующих нормативов и постановлений | На основании действующих нормативов и постановлений |
| 3 | Максимальная этажность застройки зоны | 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами) 8 этажей (в случае застройки среднеэтажными жилыми домами) | 3 этажа- дошкольные образовательные учреждения 4 этажа- общеобразовательные учреждения 5 этажей-предприятия торговли, бытового и коммунального обслуживания | По расчету | В соответствии с действующими нормативами | 1 этаж | 1 этаж | П о расчету | 1 этаж | 1 этаж |
| 4 | Минимальная плотность населения | Не менее 40 чел./га (в случае застройки индивидуальными жилыми домами), Не менее 70 га /га (в случае застройки низкой зоны градостроительной ценности) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Площадь зоны | До 3 этажей-10-20 га От 4 до 8 этажей-8 га Усадебная застройка-40 га |  | 25,0-200,0 | 250-450 кв.м/чел | 1 -100 га | По расчету | По расчету | 0,24 га 1000 человек (кладбища традиционного захоронения), но не более 40 га | - |
| 6 | Площадь озеленения | 40-60% 6 кв.м/чел в городском поселении 12 кв.м/чел. в сельском поселении |  | До 5 га 3 кв.м,/раб. Более 5 га-10-15% | 20-50 % в зависимости от типа застройки | 10-15% в зависимости от плотности застройки | - | По расчету | На основании действующих нормативов и постановлений | - |
| 7 | Иные параметры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Параметры приведены без учета реконструкции и застроенных территорий.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Вид (группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов местного значения | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположение объектов местного значения | Статус объектов местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: |
| 1.1 | Объекты электроснабжения |
| 1.1.1 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП №1 10/04кВ 1х40 кВА | д. Антоново | Планируемая к размещению | Охранная зона устанавливается вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (в ред. от 21.12.2018 №1622) |  |
| 1.1.2 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№2 10/04кВ 1х63 кВА | д. Березово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.3 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№3 10/04кВ 1х250 кВА | с. Бечевинка | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.4 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№4 10/04кВ 1х63 кВА | д. Гора (Бечевинский с/с) | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.5 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№5 10/04кВ 1х63 кВА | д. Ершово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.6 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№6 10/04кВ 1х63 кВА | д. Иглино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.7 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№7 10/04кВ 1х63 кВА | д. Коровино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.8 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№8 10/04кВ 1х100 кВА | д. Костино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.9 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№9 10/04кВ 1х40 кВА | д. Курягино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.10 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№10 10/04кВ 1х40 кВА | д. Левково | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.11 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№11 10/04кВ 1х63 кВА | д. Малютино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.12 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№12 10/04кВ 1х63 кВА | д. Москвино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.13 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№13 10/04кВ 1х63 кВА | д. Остров | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.14 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№14 10/04кВ 1х63 кВА | д. Остюнино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.15 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№15 10/04кВ 1х63 кВА | д. Палкино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.16 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№16 10/04кВ 1х100 кВА | д. Пальцево | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.17 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№17 10/04кВ 1х63 кВА | д. Подгорье | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.18 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№18 10/04кВ 1х160 кВА | д. Ростани | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.19 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№19 10/04кВ 1х40 кВА | д. Рыбница | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.20 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№20 10/04кВ 1х63 кВА | д. Софиевка | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.21 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№21 10/04кВ 1х63 кВА | д. Средняя | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.22 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№22 10/04кВ 1х63 кВА | д. Старое Село | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.23 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№23 10/04кВ 1х63 кВА | д. Федурино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.24 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№24 10/04кВ 1х100 кВА | д. Филяево | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.25 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№25 10/04кВ 1х63 кВА | д. Якутино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.26 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№26 10/04кВ 1х63 кВА | д. Кукшево | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.27 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№27 10/04кВ 1х40 кВА | д. Никоновская (Гулинский с/с) | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.28 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№28 1 0/04кВ 1х63 кВА | с. Антушево | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.29 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№29 10/04кВ 1х100 кВА | д. Новомаксимово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.30 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№30 10/04кВ 1х100 кВА | на севере д. Хлопузово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.31 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№31 10/04кВ 1х40 кВА | на северо-востоке д. Хлопузово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.32 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№32 10/04кВ 1х40 кВА | на севере д. Зорино | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.33 | Электрическая подстанция 10кВ, код 602040215 | Электрические сети/ Прочие здания (сооружения) электрической сети/16.5.1.20 | ТП№33 10/04кВ 1х100 кВА | д. Данилово | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.34 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №1 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению | Охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10м в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (в ред. от 21.12.2018 №1622) |  |
| 1.1.35 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №2 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.36 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №3 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.37 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №4 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.38 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №5 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.39 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №6 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.40 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №7 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.41 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №8 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.42 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №9 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.43 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №10 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.44 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №11 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.45 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №12 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.46 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №13 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.47 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №14 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.48 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №15 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.49 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №16 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.50 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №17 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.51 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №18 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.52 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №19 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.53 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №20 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.54 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №21 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.55 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №22 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.56 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №23 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.57 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №24 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.58 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №25 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.59 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №26 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.60 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №27 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.61 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №28 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.62 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №29 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.63 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №30 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.64 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №31 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.1.65 | Линии электропередачи 10 кВ, код 602040315 | Электрические сети/ Сооружение воздушной линии электропередачи/16.5.1.17 | ВЛ-10кВ №32 | Сельское поселение Антушевское | Планируемая к размещению |  |  |
| 1.2 | Объекты газоснабжения |
| 1.2.1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ), код 602040514 | Газораспределительные сети/ Здание или сооружение газорегуляторного пункта/16.6.1.2 | Пункт редуцирования газа (ПРГ). Точное количество ПРГ и необходимую часовую нагрузку определить при рабочем проектировании | д. Титово | Планируемые к размещению | Охранная зона устанавливается в соответствии СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы п. 6.2.2 таблица 5 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии не более 15 метров от границ этих объектов |  |
| 1.2.2 |  |  |  | д. Акишево |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | д. Воздвиженье |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | д. Лапино |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | д. Першково |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | д. Кукшево |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | д. Пиндино |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  | д. Губа |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  |  | д. Гора (Кукшевский с/с) |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  |  | д. Кузьминка |  |  |  |
| 1.2.11 |  |  |  | д. Жидково |  |  |  |
| 1.2.12 |  |  |  | д. Лесуково |  |  |  |
| 1.2.13 |  |  |  | д. Ангозеро |  |  |  |
| 1.2.14 |  |  |  | д. Агеево |  |  |  |
| 1.2.15 |  |  |  | д. Ершово |  |  |  |
| 1.2.16 |  |  |  | д. Семеино |  |  |  |
| 1.2.17 |  |  |  | д. Федоровская |  |  |  |
| 1.2.18 |  |  |  | д. Никоновская |  |  |  |
| 1.2.19 |  |  |  | д. Чикалевка |  |  |  |
| 1.2.20 |  |  |  | д. Карпово |  |  |  |
| 1.2.21 |  |  |  | д. Якунино |  |  |  |
| 1.2.22 |  |  |  | д. Попово |  |  |  |
| 1.2.23 |  |  |  | д. Трунино |  |  |  |
| 1.2.24 |  |  |  | д. Нефедово |  |  |  |
| 1.2.25 |  |  |  | д. Рощино |  |  |  |
| 1.2.26 |  |  |  | д. Орлово |  |  |  |
| 1.2.27 |  |  |  | д. Лундино |  |  |  |
| 1.2.28 |  |  |  | д. Агашино |  |  |  |
| 1.2.29 |  |  |  | д. Прибой |  |  |  |
| 1.2.30 |  |  |  | д. Звоз |  |  |  |
| 1.2.31 |  |  |  | д. Полынино |  |  |  |
| 1.2.32 |  |  |  | с. Бечевинка |  |  |  |
| 1.2.33 |  |  |  | д. Кема |  |  |  |
| 1.2.34 |  |  |  | д. Черково |  |  |  |
| 1.2.35 |  |  |  | д. Яковлево |  |  |  |
| 1.2.36 |  |  |  | д. Антоново |  |  |  |
| 1.2.37 |  |  |  | д. Рябово |  |  |  |
| 1.2.38 |  |  |  | д. Большие Новишки |  |  |  |
| 1.2.39 |  |  |  | д. Перховта |  |  |  |
| 1.2.40 |  |  |  | д. Пальцево |  |  |  |
| 1.2.41 |  |  |  | д. Никоновская (Антушевский с/с) |  |  |  |
| 1.2.42 |  |  |  | д. Левково |  |  |  |
| 1.2.43 |  |  |  | с. Антушево |  |  |  |
| 1.2.44 |  |  |  | д. Зорино |  |  |  |
| 1.2.45 |  |  |  | д. Чулково |  |  |  |
| 1.2.46 |  |  |  | д. Ростани |  |  |  |
| 1.2.47 |  |  |  | д. Алексино |  |  |  |
| 1.2.48 |  |  |  | д. Федурино |  |  |  |
| 1.2.49 |  |  |  | д. Данилово. |  |  |  |
| 1.2.50 | Газопровод распределительный высокого давления, код 602040601 | Газораспределительные сети. Сооружение участка газопровода с подземной прокладкой/16.6.1.4 | Распределительные газопроводы высокого давления к населенным пунктам. Диаметры газопроводов и точное местоположение определить при рабочем проектировании | д. Титово д. Акишево д. Воздвиженье д. Лапино д. Першково д. Пиндино д. Губа д. Гора (Кукшевский с/с) д. Кузьминка, д. Жидково д. Лесуково д. Агеево д. Семеино д. Никоновская д. Якунино д. Попово д. Трунино д. Нефедово д. Агашино д. Прибой с. Бечевинка д. Черково д. Яковлево д. Антоново д. Пальцево д. Зорино д. Чулково д. Ростани д. Алексино д. Федурино д. Данилово | Планируемый к размещению | Охранные зоны вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей не более 3 м |  |
| 1.3 | Объекты водоснабжения |
| 1.3.1 | Артезианская скважина, код 602041106 | Объекты забора воды/Сооружение водозабора из подземного источника/17.1.1.1 | доведение до дебита 6,0 куб. м/час | с. Бечевинка | Планируемый к размещению | Санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетами (СанПиН 2.1.4.1110-02). Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. | Раздел 1 Положения о территориальном планировании СТП Вологодской области. 1) Реконструкция и строительство системы водоснабжения с установкой станции по очистке воды. 2) Реконструкция системы водоснабжения в д. Никоновская На основании п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ. |
|  |  |  | доведение до дебита 4,0 куб. м/час | д. Кукшево |  |  |  |
|  |  |  | доведение до дебита 4,0 куб. м/час | д. Костино |  |  |  |
| 1.3.2 | Артезианская скважина, код 602041106 | Объекты забора воды/Сооружение водозабора из подземного источника/17.1.1.1 | Определяется на последующих стадиях проектирования | с. Бечевинка | Планируемый к реконструкции |  |  |
| 1.3.3 | Водозабор, код 602041101 | Объекты забора воды/ Водозаборное сооружение из поверхностных источников с насосной станцией/17.1.1.7 | Определяется при подготовке к выполнению работ | д. Зорино, д. Никоновская | Планируемый к реконструкции |  |  |
| 1.3.4 | Водопровод, код 602041202 Не отображены на карте | Водопроводы/ Сооружение хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода/17.2.1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Водопроводные очистные сооружения, код 602041102 | Объекты водоподготовки и очистки воды/Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей/17.1.4.28 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Насосная станция, код 602041103 | Водонапорные башни, насосные станции, резервуары/ Сооружение насосной станции первого подъема/ 17.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Водопроводные очистные сооружения, код 602041102 | Объекты водоподготовки и очистки воды/Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей/17.1.4.28 | Определяется на последующих стадиях проектирования | с. Бечевинка | Планируемый к размещению |  | - |
| 1.3.8 | Водопровод, код 602041202 Не отображены на карте | Водопроводы/ Сооружение хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода/17.2.1.5 | Определяется на последующих стадиях проектирования | д. Ростани, c. Антушево, д. Зорино, с. Бечевинка, д. Федоровская, д. Никоновская, д. Гридино, д. Верещагино | Планируемый к размещению |  | - |
| 1.4 | Объекты водоотведения |
| 1.4.1 | Очистные сооружения (КОС), код 602041301 | Объекты водоочистки/ Сооружение биологической очистки сточных вод/17.4.1.17 | локальные очистные сооружения - 1 170 куб. м/сут. | С. Антушево | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) для очистных сооружений канализации принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер СЗЗ для ОСК равен 150 метров от границ площадки очистных сооружений. |  |
|  |  |  | локальные очистные сооружения - 3 100 куб. м/сут. | с. Бечевинка |  |  |  |
|  |  |  | локальные очистные сооружения - 4 40 куб. м/сут. | д. Кукшево |  |  |  |
|  |  |  | локальные очистные сооружения - 5 40 куб. м/сут. | д. Костино |  |  |  |
| 1.4.2 | Очистные сооружения (КОС), код 602041301 | Объекты водоочистки/ Сооружение биологической очистки сточных вод/17.4.1.17 | локальные очистные сооружения-2 Q = 180,0 куб.м/сут | д. Никоновская | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) для очистных сооружений канализации принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер СЗЗ для ЛОСК равен 20 метров от границ площадки очистных сооружений. | Раздел 1 Положения о территориальном планировании СТП Вологодской области. Разработка ПСД и строительство ОСК и системы канализации в д. Никоновская (Гулинский с/с). На основании п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ. |
| 1.4.3 | Канализация самотечная, код 602041401 Не отображены на карте | Канализационные сети/Сооружение сети канализации населенного пункта/17.3.4.2 | Определяется на последующих стадиях проектирования | д. Ростани, c. Антушево, д. Зорино, с. Бечевинка, д. Никоновская, д. Костино, д. Кукшево |  |  | - |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения: |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения, код 602030303 | Автомобильные дороги вне населенных пунктов/ Обычная автомобильная дорога/ 20.1.1.2 | Подъезд к озеру Лозское, по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к размещению | Придорожная полоса | - |
|  |  |  | Подъезд к д. Березово (от а/д Бетонка-Ростани-Федоровская) по 5 ТК с устройством гравийного покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомобильная дорога д. Тарасово – д. Возмозеро по 5 ТК с устройством гравийного покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологический проезд к дачным участкам в местечко Васькин Бор по 5 ТК без устройства покрытия; |  |  |  |  |
| 2.2 | Автомобильные дороги местного значения, код 602030303 | Автомобильные дороги вне населенных пунктов/ Обычная автомобильная дорога/ 20.1.1.2 | Бетонка – Остюнино, по 5 ТК с устройством гравийного покрытия; | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к реконструкции | Придорожная полоса | - |
|  |  |  | Бечевинка - Паньково (с подъездом до д. Амосово) по 5 ТК с устройством гравийного покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | д.Ростани-с.Антушево-д.Левково-д.Пальцево-д.Перховта-д.Большие Новишки по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | Подъезд к д Чулково (от автодороги Ростани-Федоровская) по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | д. Зорино – д. Чулково (от подъезда к д. Чулково до плотины), по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | Подъезд к д. Тарасово, по 5 ТК с устройством гравийного покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | д. Хлопузово - д. Возмозеро по 5 ТК с устройством гравийного покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | д. Чулково – д. Березово по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия; |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомобильная дорога до д. Пальцево по 4 ТК с устройством асфальтового покрытия |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомобильная дорога к базе отдыха «Бережок» по 5 ТК с устройством гравийного покрытия |  |  |  |  |
| 2.3 | Мостовое сооружение, код 602031601 | Мостовые сооружения/ Пешеходный мост/ 20.10.1.1 | Пешеходный мост через р. Куность в д. Ростани | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к реконструкции | - | - |
|  |  |  | Пешеходный мост через р. Чермжа в д. Большие Новишки |  |  |  |  |
| 2.4 | Мостовое сооружение, код 602031601 | Мостовые сооружения/ Автодорожный мост/ 20.10.1.3 | Автодорожный мост через р. Рыбница на а/д Рыбница – Березник | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к реконструкции | - | - |
|  |  |  | Автодорожный мост через р. Гузовня на а/д д.Ростани-с.Антушево-д.Левково-д.Пальцево-д.Перховта-д.Большие Новишки |  |  |  |  |
|  |  |  | Автодорожный мост с плотиной через р. Куность на а/д Чулково - Зорино |  |  |  |  |
| 2.5 | Улица в жилой застройке, код 602030503 | Автомобильные дороги в границах населенных пунктов/ Дорога местного значения, парковая дорога, проезд, улица местного значения/ 20.1.8.4 – 20.1.8.7 | Улично – дорожная сеть на территорих развития следующих населенных пунктов: д. Карпово; д. Чикалевка; д. Данилово; д.Яковлево; д. Антоново; д. Пальцево; д. Левково; д. Зорино; д. Чулково; д. Ростани; д. Жидково; д. Березово; д. Остров – д. Горка-1; д. Ватаманово; д. Федоровская | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к размещению | - | - |
|  |  |  | Разработка рациональных схем улично-дорожной сети для каждого населенного пункта. Благоустройство улиц. Устройство твердых покрытий на главных улицах населенных пунктов поселения. | Сельское поселение Антушевское | Планируемый к реконструкции |  |  |
| 3 | Объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности: |
| 3.1 | Административное здание, код 602010801 | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | Существующее здание, в составе объекта: - Администрация; - почта; - дом культуры на 100 мест | с. Бечевинка | Планируемый к реконструкции/ модернизации | - | Существующее здание структурного подразделения Администрации сельского поселения Антушевское |
|  |  | Клубы, центры культуры и искусств/Здание клуба/21.2.3.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Административное здание, код 602010801 | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | объект | с. Антушево | Планируемый к реконструкции/ модернизации | - | Существующее здание Администрации сельского поселения Антушевское |
| 3.3 | Объект культурно-досугового (клубного) типа, код 602010202 | Клубы, центры культуры и искусств/Здание клуба/21.2.3.7 | Существующее здание на 50 посадочных мест. Реконструкция с увеличением до 100 посадочных мест | с. Антушево | Планируемый к реконструкции/ модернизации | - |  |
| 4 | Объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности: |
|  | - | - | - |  |  | - | - |
| 5 | Объекты производственной инфраструктуры: |
| 5.1 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, код 602020202 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/с 1.3.3.1 по 1.3.3.9; Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/ с 1.3.3.14 по 1.3.3.18 | Территория 3,57 га для развития сельского хозяйства. Размещение объекта не выше III класса опасности | На севере д. Хлопузово | Планируемое к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 300 м | Разрешенная территория предприятия 1,46 га. Размещение возможно при сокращении территории предприятия и отсутствии перекрытия санитарно-защитной зоной проектируемого предприятия участков существующей застройки. Территория предприятия может быть увеличена до 3,57 га при выполнении проекта обоснования санитарно-защитной зоны, при которой расчетная санитарно-защитная зона будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | объект |  |  |  |  |
| 5.2 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, код 602020202 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/с 1.3.3.1 по 1.3.3.9; Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/ с 1.3.3.14 по 1.3.3.18 | Территория 6,99 га для развития сельского хозяйства. Размещение объекта не выше IV класса опасности | На северо-востоке д. Хлопузово | Планируемое к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м | Разрешенная территория предприятия 6,28 га. Размещение возможно при сокращении территории предприятия и отсутствии перекрытия санитарно-защитной зоной проектируемого предприятия участков существующей застройки. Территория предприятия может быть увеличена до 6,99 га при выполнении проекта обоснования санитарно-защитной зоны, при которой расчетная санитарно-защитная зона будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | объект |  |  |  |  |
| 5.3 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, код 602020202 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/с 1.3.3.1 по 1.3.3.9; Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/ с 1.3.3.14 по 1.3.3.18 | Территория 1.38 га для развития сельского хозяйства. Размещение объекта не выше V класса опасности | На севере д. Чулково | Планируемое к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 50 м | Необходимо на стадии разработки проекта предприятия выполнить мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | объект |  |  |  |  |
| 5.4 | Предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, код 602020202 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/с 1.3.3.1 по 1.3.3.9; Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/ с 1.3.3.14 по 1.3.3.18 | Территория 23,19 га для развития сельского хозяйства. Размещение объекта не выше IV класса опасности | На севере д. Зорино | Планируемое к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м | Разрешенная территория предприятия 13,74 га. Размещение возможно при сокращении территории предприятия и отсутствии перекрытия санитарно-защитной зоной проектируемого предприятия участков существующей застройки. Территория предприятия может быть увеличена до 23,19 га при выполнении проекта обоснования санитарно-защитной зоны, при которой расчетная санитарно-защитная зона будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Объекты административно-бытовые/ Административное здание/ 23.3.1.9 | объект |  |  |  |  |
| 5.5 | Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных, код 602020213 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/с 1.3.3.1 по 1.3.3.9; Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка/ с 1.3.3.14 по 1.3.3.18 | Территория 0,79 га для развития сельского хозяйства. Размещение объекта не выше V класса опасности | Около д. Кукшево | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 50 м |  |
|  |  | Объекты птицеводства/ с 1.3.5.1 по 1.3.5.35; |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты предприятий овцеводства и козоводства/ с 1.3.4.1 по 1.3.4.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты коневодческих и верблюдоводческих предприятий/ с 1.3.1.9 по 1.3.1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты коневодческих и верблюдоводческих предприятий/ с 1.3.1.13 по 1.3.1.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты свиноводства/ с 1.3.6.1 по 1.3.6.17 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Предприятие по рыболовству и рыбоводству, код 602020215 | Объекты пресноводного рыбоводного хозяйства/ с 1.8.1.3 по 1.8.1.4 | Аренда территории озера Азатское на 25 га | Озеро Азатское | Планируемый к размещению | - | Увеличение мощности ООО СХП «Чистое озеро» |
|  |  | Объекты пресноводного рыбоводного хозяйства/ 1.8.1.12 по 1.8.1.13 |  |  |  |  |  |
| 6 | Особо охраняемые природные территории местного значения: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания: |
| 8.1 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Существующее здание с торговой площадью 45,9 кв.м. Реконструкция объекта с добавлением функции комплексно-бытового обслуживания на 2 рабочих места | д. Большие Новишки | Планируемый к реконструкции/ модернизации | - |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | д. Кукшево | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 | на 2 рабочих места |  |  |  |  |
| 8.3 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | с. Антушево | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 | на 4 рабочих места |  |  |  |  |
| 8.4 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | д. Ростани | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.5 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | д. Зорино | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.6 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | с. Бечевинка | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 | на 4 рабочих места |  |  |  |  |
| 8.7 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 50,0 кв.м. торговой площади | Д. Никоновская (Гулинский с/с) | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 | на 4 рабочих места |  |  |  |  |
| 8.8 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади | д. Пальцево | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.9 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади | д. Яковлево | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.10 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади | д. Попово | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.11 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади | д. Костино | Планируемый к размещению | - |  |
| 8.12 | Объекты торговли, общественного питания, код 602010804 | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади | Около д. Большие Новишки | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Объекты общественного питания быстрого обслуживания и на вынос/ с 19.2.2.2 по 19.2.2.4 | на 25 посадочных мест |  |  |  |  |
| 9 | Библиотеки поселения: |
| 9.1 | Объект культурно-просветительного назначения, код 602010201 | Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/ 21.2.2.1 | Существующий Кукшевский филиал МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека» | д. Кукшево | Планируемый к реконструкции | - |  |
| 10 | Объекты массового отдыха жителей поселения: |
| 10.1 | Специализированные коллективные средства размещения, код 602010602 | Базы отдыха/ с 28.3.3.1 по 28.3.3.4; Жилые объекты для временного проживания/ Здание гостиницы/ 19.1.1.2 | Территория 0,52 га для размещения объекта. В составе объекта: База отдыха гостиничного типа на 30 мест | Д. Новомаксимово | Планируемый к размещению | - |  |
|  |  | Объекты общественного питания быстрого обслуживания и на вынос/ с 19.2.2.2 по 19.2.2.4 | на 25 посадочных мест |  |  |  |  |
|  |  | Универсальные предприятия торговли/ с 19.3.2.2 по 19.3.2.6; Специализированные предприятия торговли/ с 19.3.3.2 по 19.3.3.3 | Объект торговли со смешанным ассортиментом на 20,0 кв.м. торговой площади |  |  |  |  |
|  |  | Бани, душевые, сауны/ Здание банно-саунного комплекса/ 19.4.2.2 | На 15 помывочных мест |  |  |  |  |
|  |  | Ателье и салоны одежды/с 19.4.1.1 по 19.4.1.2; Прачечные, химчистки и мелкий ремонт одежды и обуви/ с 19.4.4.1 по 19.4.4.4, Парикмахерские/ с 19.4.6.1 по 19.4.6.2; Салоны красоты/с 19.4.7.1 по 19.4.7.2; Прочие виды объектов, не включенные в другие группы/ Прочие объекты/ 19.4.99.1 | На 1 рабочее место |  |  |  |  |
|  |  | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,2 га |  |  |  |  |
| 11 | Объекты физической культуры и массового спорта, находящиеся в муниципальной собственности: |
| 11.1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), код 602010301 | Залы спортивные/ Здание зала спортивного крытого универсального/ 28.1.5.1; Залы спортивные/ Здание зала спортивного крытого специализированного/ 28.1.5.2 | Спортивный зал общего пользования на 60 кв.м. площади пола зала | с. Бечевинка | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.2 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,3 га | д. Кукшево | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.3 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,3 га | д. Никоновская (Гулинский с/с) | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.4 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,3 га | с. Бечевинка | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.5 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,3 га | с. Антушево | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.6 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,2 га | д. Большие Новишки | Планируемое к размещению | - |  |
| 11.7 | Спортивное сооружение, код 602010302 | Площадки спортивные/ с 28.1.15.1 по 28.1.15.3 | Спортивная площадка на 0,2 га | д. Ростани | Планируемое к размещению | - |  |
| 12 | Объекты, необходимые для размещения архивных фондов поселения: |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения, расположенные или планируемые к размещению на территории поселения: |
| 13.1 | Кладбище, код 602050301 | Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Производственно-бытовое здание похоронного назначения/19.4.3.1; Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Здание для проведения траурных обрядов, прощания и поминовения/ 19.4.3.4 | Кладбище 2,77 га, IV класс опасности | На юго-восток от д. Федотово | Планируемое к расширению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м. Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ установлен СанПиН 2.1.2882-11 | Кладбище-Федотово расширение на 1,76 га |
| 13.2 | Кладбище, код 602050301 | Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Производственно-бытовое здание похоронного назначения/19.4.3.1; Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Здание для проведения траурных обрядов, прощания и поминовения/ 19.4.3.4 | Кладбище 2,54 га, IV класс опасности | На северо-восток от с.Бечевинка | Планируемое к расширению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м. Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ установлен СанПиН 2.1.2882-11 | Кладбище-Бечевинка расширение на 0,54 га |
| 13.3 | Кладбище, код 602050301 | Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Производственно-бытовое здание похоронного назначения/19.4.3.1; Объекты похоронного назначения (кладбища)/ Здание для проведения траурных обрядов, прощания и поминовения/ 19.4.3.4 | Кладбище 1,09 га, IV класс опасности | На северо-восток д. Средняя | Планируемое к расширению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. Размер Санитарно-защитной зоны устанавливается и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 100 м. Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ установлен СанПиН 2.1.2882-11 | Кладбище – Средняя расширение на 0,1 га |
| 14 | Территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения: |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

При реализации мероприятий и при строительстве объектов необходимо учесть следующее: объектом

государственной экологической экспертизы федерального уровня является проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, к объектам I категории, (часть 7.5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 341-ФЗ).

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Период установлен приказом Комитета градостроительства и архитектуры области от 3 февраля 2020 года № 27 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области».

Пункт 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Часть 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пункт 2 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пункты 2, 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Пункт 21.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования области.

Пункт 21.2 Региональных нормативов градостроительного проектирования области.

Утверждены приказом Министерства регионального развития России от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (в редакции от 9 августа 2018 года № 418, далее – Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10).

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10.

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 780) (в редакции изменения № 3, утвержденного приказом Минстроя России от 20 ноября 2019 года № 702/пр).

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 444).

Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года № 750 «Об утверждении схемы территориального планирования Вологодской области» (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 7 сентября 2020 года № 1081, далее – СТП Вологодской области)

Местоположение проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения определяется на последующих стадиях проектирования после проведения геологических и гидрогеологических исследований территории для обеспечения условий, обеспечивающих минимальные затраты на строительство.

Местоположение проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения определяется на последующих стадиях проектирования после проведения геологических и гидрогеологических исследований территории для обеспечения условий, обеспечивающих минимальные затраты на строительство.

Местоположение проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения определяется на последующих стадиях проектирования после проведения геологических и гидрогеологических исследований территории для обеспечения условий, обеспечивающих минимальные затраты на строительство.

статья 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года  № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».